## Slide 1: „Lampka LED sterowana czujnikiem ruchu i natężenia światła (ESP32)”
Autor: Kamil Musioł Przedmiot: Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane (SMiW) Semestr zimowy 2025/2026

## Slide 2: Założenia i cel projektu
Cel :Zaprojektowanie i implementacja autonomicznej lampki LED reagującej na ruch oraz poziom światła.
Założenia funkcjonalne:
Automatyczne włączanie po wykryciu ruchu.
Pomiar natężenia światła (np. czujnik LDR lub BH1750).
Regulacja jasności LED w zależności od poziomu oświetlenia.
Wyłączenie po określonym czasie braku ruchu.
Możliwość konfiguracji progów jasności i czasu świecenia -dodatkowo
Brak reakcji na pomniejsze ruchy - dodatkowo

## Slide 3: „Schemat blokowy systemu”
Opis bloków:
Czujnik ruchu (PIR) – wykrywa ruch w otoczeniu.
Czujnik światła (BH1750) – mierzy natężenie oświetlenia.
Mikrokontroler Jolly Dev - ATmega328PB z WiFi - ESP8285H16– przetwarza dane z czujników i steruje diodami.
Moduł LED (PWM) – reguluje jasność lampki.
Zasilanie (5V DC) – wspólne źródło zasilania dla całego układu.

## Slide 4: „Schemat blokowy systemu”
Jednostka
Centralna
Zasilanie DC
Czujnik
ruchu
Czujnik
Światła
Interfejs
użytkownika
Sterownik
Led
Moduł
led

## Slide 5: Lista komponentów
Komponenty | Funkcja | Uwagi
Płytka Jolly Dev (ATmega328PB + ESP8285) | Jednostka centralna | Kompatybilna z Arduino UNO; ESP8285 zapewnia możliwość komunikacji Wi-Fi
Czujnik ruchu PIR (HC-SR501) | Wykrywa obecność człowieka | 
Czujnik światła BH1750 + dzielnik rezystorowy | Mierzy natężenie światła otoczenia | 
Dioda / moduł LED (np. 5 V, 1 W) | Źródło światła | Sterowana sygnałem PWM przez tranzystor MOSFET N
Tranzystor MOSFET (np. IRLZ44N) | Wzmacniacz prądowy LED | Regulacja jasności bez przeciążania mikrokontrolera
Rezystory i potencjometr | Ustawienie progu dla LDR, ograniczenie prądu LED | Dzielnik napięcia i kalibracja progu światła
Zasilacz 5 V DC | zasilanie | Np. zasilacz sieciowy

## Slide 6: Środowisko programistyczne
Planowane środowisko:
Platforma sprzętowa: Arduino UNO
IDE: Arduino IDE
Język programowania: C / C++ (Arduino)
Biblioteki przykładowe:
Wire.h – komunikacja z czujnikiem światła (jeśli BH1750)
Servo.h / analogWrite() – do sterowania jasnością LED

## Slide 7: Działanie i plan implementacji
Etapy pracy:
Połączenie czujników z jednostką centralną i test odczytu danych.
Implementacja prostej logiki: „jeśli ciemno i wykryto ruch → włącz LED”.
Dodanie płynnej regulacji jasności (PWM).
Kalibracja progów jasności i czasu świecenia.
Opcjonalne – sprawdzanie wielkości