## Slide 1: Lampka Led
System oświetlenia sterowany ruchem i natężeniem światła.

## Slide 2: Cel Projektu
SYSTEM OŚWIETLENIA STEROWANY RUCHEM I NATĘŻENIEM ŚWIATŁA
Automatyzacja:
lampka włącza się sama, gdy wchodzisz do pokoju
Oszczędność energii:
świeci tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryto ruch
Personalizacja:
możliwość regulacji jasności pokrętłem

## Slide 3: Użyte Komponenty (Hardware)
Mózg: Jolly Dev (kompatybilny z Arduino Uno R3) – steruje całym układem
Czujniki:
  Czujnik ruchu PIR (HC-SR501) – wykrywa obecność człowieka
  Czujnik światła (BH1750) – precyzyjny pomiar luksów (komunikacja I2C)
Sterowanie: Tranzystor N-MOSFET (IRLZ44N) – włącza i wyłącza prąd dla taśmy LED
Interfejs: Potencjometr – do ustawiania jasności

## Slide 4: Analiza Schematu (KiCad)

## Slide 5: Jak działa Program? (Software)

## Slide 6: Kluczowe technologie
I2C (Inter-Integrated Circuit):
Protokół komunikacji cyfrowej, dzięki któremu Arduino "rozmawia" z czujnikiem światła za pomocą tylko dwóch kabli.
PWM (Pulse Width Modulation):
Metoda sterowania jasnością LED poprzez szybkie włączanie i wyłączanie zasilania (oszukiwanie ludzkiego oka).

## Slide 7: Plany rozwojowe (Projekt 2.0)
Wi-Fi: Wykorzystanie modułu Jolly Dev do sterowania lampką z telefonu (aplikacja webowa).
Obudowa: Zaprojektowanie i wydruk obudowy 3D dla elektroniki.
PCB: Zamówienie profesjonalnej płytki drukowanej.

## Slide 8: Dziękuję za uwagę